ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (BMS:BARE METAL STENTS) κατασκευασμένες είτε από κράματα Χρωμίου, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι που να είναι προ-τοποθετημένες σε μπαλόνι. • Να έχουν χαμηλό προφίλ εισόδου • Να είναι σταθερά στερεωμένες στο μη διασταλμένο μπαλόνι διαστολής έτσι ώστε να αποφεύγεται η απόσπασή τους από αυτό κατά την διαδικασία της διενέργειας της διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης και ειδικότερα κατά την διαδικασία άμεσης εμφύτευσης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης (direct stenting) χωρίς προδιαστολή με μπαλόνι. • Να είναι κατασκευασμένα από υλικό που να επιτρέπει την ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων μαγνητικού συντονισμού(MRI) στην περίπτωση που τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης. • Να διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρων από 2.0mm έως 5.0mm και μήκους από 8mm έως 33mm. |  |  |  |
|  | ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία biolimus ή Zotarolimus, ή Everolimus, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα κοβαλτίου -χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι και με βιοσυμβατό και σταθερό πολυμερές. • Να προσφέρονται σε εύρος διαμέτρων 2,25 έως 4 mm και μήκους 8-38mm. • Να έχουν ένδειξη (CE mark) για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, πουαποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που αντιμετωπίζονται: ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ασθενείς με οξύ έμφραγμα τουμυοκαρδίου, ασθενείς με ασταθή στηθάγχη και ασθενείς με στένωση σεμικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες. • Να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία -limus, που να είναι προτοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι με πολυμερές βιοαπορροφήσιμο. • Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου καιμήκους. • Να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία Sirolimus, που να είναι προτοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμακοβαλτίου- χρωμίου,με βιοδιασπώμενο πολυμερές L- μονομερώνPLLA,καθώς και μεταβλητό πάχος επικάλυψης πολυμερούς προκειμένου να επιτυγχάνεται η στοχευμένη δράση στο τοίχωμα.Να έχουν χαμηλό ( ≤100μm) και μεταβλητό πάχος δοκίδων ανάλογα με τη διάμετρο για σταθερά ικανοποιητική ακτινική δύναμη.Να διατίθεται σε ποικιλία διαμέτρων και μηκών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) ενδοστεφανιαίες προθέσεις πολυστρωματικών κραμάτων με φαρμακευτική ουσία τύπου -limus και σταθερό βιοσυμβατό πολυμερές . Να είναι προφορτωμένες σε σύστημα καθετήρα μπαλόνι ταχείας εναλλαγής. Το σώμα του καθετήρα να είναι τύπου hypotube, υδρόφιλης επικάλυψης και να διαθέτει μπαλόνι υψηλής ονομαστικής πίεσης καθώς και ακτινοσκιερούς δείκτες. Να διαθέτουν επίστρωση βιοσυμβατού πολυμερούς. Να διατίθενται σε διαμέτρους από 2- 5mm, και μήκη από 8-38mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS ή BVS: Bioresorbable Vascular Scaffolding) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία sirolimus, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι.Με κράμμα μαγνησίου πλήρως επικαλλυμένο με βιοδιασπώμενο πολυμερέςPLLA. Πλήρως βιοαπορροφήσιμες σε διάστημα12 μηνών. Να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). • Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία εναντίον της επαναστένωσης χωρίς πολυμερές, που να είναι προ- τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι. Να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). • Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους κατάλληλο για ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν για μακρά διάστημα διπλή αντιπηκτική αγωγή (DAPT 1 μήνα). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) Αυτοεκπτυσσόμενη ενδοστεφανιαία πρόθεση επικαλλυμένη με φάρμακο από νιτινόλη 2ης γενιας επικαλλυμένη με φαρμακευτική ουσία Sirolimus. Nά καλύπτει αγγεία μεγέθους έως 6,5mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΠΙΚΑΛΛΥΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Ενδοστεφανιαίες προθέσεις επικαλλυμένες με βιοσυμβατή μεμβράνη για την αντιμετώπιση επιπλοκών αγγειοπλαστικής(graft stent). Να διατίθενται σε διαμέτρους από 2,5-4,5mm και μήκη από 12-26mm ή και πλέον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΠΙΚΑΛΛΥΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Προθέσεις επικολλημένες διπλής θεραπείας. Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant), • Να διατίθενται σε σύστημα Μonorail ( Rapid Exchange) και σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρων από 1mm έως 5 mm και μήκους από 6mm έως 30mm, και τα μικρότερα μεγέθη να υπάρχουν σε over the wire κατασκευή. • Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ προσπέλασης (crossing profile) 0.025’’ ή μικρότερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant), • Να διατίθενται σε σύστημα Μonorail ( Rapid Exchange) και σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρων από 1mm έως 5 mm και μήκους από 6mm έως 30mm, • Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ προσπέλασης (crossing profile) 0.025’’ ή μικρότερο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (noncompliant) • Να διατίθενται σε σύστημα Monorail( Rapid Exchange) και σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρων από 1mm έως 5mmκαι μήκους από 8mm έως 30mm • Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο προφίλ προσπέλασης (crossing profile) 0.025’’ ή μικρότερο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών επικαλυμμένα με φαρμακευτικές ουσίες εναντίον της επαναστένωσης. Να διατίθενται σε ποικιλία διαμέτρων και σε μήκη μέχρι 30mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (noncompliant) , επικαλυμμένα με φαρμακευτικές ουσίες εναντίον της επαναστένωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΚαθρτήρα- μπαλόνι εξαιρετικά χαμηλής ενδοτικότητας μα πλαινά μαχαιρίδια -αθηροτόμους. Κατά τη διάταση να ασκείται εντοπισμένη πίεση στα τοιχώματα της βλάβης ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη συμπίεση της αθηρωματικής πλάκας σε χαμηλές πιέσης αποφεύγοντας υπεδιάταση του αγγείου. Να διατήθεται σε μήκοι 6-15mm και διάμετρο από 2-4mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καθετήρες Μπαλόνια εξαιρετικά χαμηλού προφίλ για ολικές αποφράξεις. Κατασκευασμένα από σύχρονο υλικό για αντοχή σε υψηλές πιέσεις και μεγάλο εύρος πιέσεων, συμβατά με οδηγό σύρμα 0,014''. Να διαθέτουν ειδική σχεδίαση μικρού ρύγχους για προσπέλαση σε ασβεβτωμένα , αποφραγμένα αγγεία με ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ εισόδου < 0,017'' και προφίλ προσπέλασης ≤0,021''. Να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη εμποτισμένη στο υλικό του μπαλονιού που να μην φθείρεται με τη χρήση, για εύκολη πρόσβαση σε ολικά αποφραγμένα ή ιδιαίτερα ελικοειδή αγγεία. Να διαθέτουν ενσωματωμένους δείκτες στον καθετήρα εξαιρετικά ακτινοσκιερούς για ακριβή τοποθέτηση και εύκολη προσπέλαση. Να είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούνδύο συγχρόνως με οδηγό καθετήρα 6Fr. Να διαθέτει εσωτερικό αυλό από ανοξείδωτο ατσάλι και ειδική κατασκευή έτσι ώστε η πίεση και η ροπή της στρέψης να μεταφέρονται 100% από το σημείο χειρισμού του καθετήρα στο απώτερο άκρο του, χωρίς προβλήματα ζαρώματος του μπαλονιού όταν συναντά στενώσεις. Να διατίθενται σε σύστημα Monorail(Rapid Exchange) ή Over the Wire (OTW) και σε διαμέτρους <1,5mm έως 4mm και μήκος από 6mm έως 30 mm. | ΝΑΙ |  |  |