ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης, οι οικονομικοί φορείς στη στήλη Παραπομπή θα αναφέρουν τον αριθμό του αρχείου (πχ pdf κλπ) της ηλεκτρονικής προσφοράς τους, στο οποίο αιτιολογείται ή αποδεικνύεται η ικανοποίηση της σχετικής απαίτησης. Για το λόγο αυτό τα επισυναπτόμενα αρχεία πριν την ονομασία τους να έχουν αρίθμηση

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | - | - |
|  | 1. Σχετικά με την ΣΥΛΛΟΓΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) Για τη συλλογή - μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά όπως απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των Ε.Α.Υ.Μ. που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών: | - | - |
|  | Διαπεριφερειακή Άδεια σε ισχύ για συλλογή – μεταφορά ΕΑΥΜ που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 και καλύπτει όλη τη διαδρομή διακίνησης των αποβλήτων (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). Σε περίπτωση που θα γίνει Διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων, θα πρέπει να κατατεθεί η σχετική έγκριση του ΥΠΕΝ. Για κάθε κατηγορία Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Α.Α.Μ., Μ.Ε.Α., Α.Ε.Α.) και κωδικό ΕΚΑ (Πίνακας 1, Μέρος Γ΄) θα πρέπει να προσκομιστεί η αντίστοιχη άδεια συλλογής-μεταφοράς. |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από την Υγειονομική Μονάδα που ανήκει στην αναθέτουσα αρχή και ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012. Να δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα-ψυγεία μεταφοράς που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία και θα είναι πιστοποιημένα κατά ADR εφόσον απαιτείται. Επίσης να δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που απασχολεί και θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR. Η υπεύθυνη δήλωση θα αφορά τις κατηγορίες ΕΑΥΜ (Ε.Α.Α.Μ., Μ.Ε.Α., Α.Ε.Α.) για τις οποίες πρόκειται να δώσει προσφορά. |  |  |
|  | Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4. της ΚΥΑ 146163/1537/2012.Να κατατεθούν οι άδειες κυκλοφορίας, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι βεβαιώσεις ελέγχου ΚΤΕΟ, τα Πιστοποιητικά ATP και οι Εκθέσεις Ελέγχου ADR βάσει της ΥΑ 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948), για τα οχήματα που διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου εφόσον απαιτείται. |  |  |
|  | Για τους οδηγούς που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν: Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, για την κάθε κατηγορία επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ), που πρόκειται να μεταφέρουν. Αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, , κατατεθειμένος Πίνακας Προσωπικού και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης |  |  |
|  | Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία (εάν υπάρχει), του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στο αντικείμενο της μεταφοράς της κατηγορίας των επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) για την οποία πρόκειται να δώσει προσφορά και για έργα αντίστοιχου ποσοτικού μεγέθους (προηγούμενες συμβάσεις που υλοποιήθηκαν μετά τον χρόνο έκδοσης της άδειας και υπό καθεστώς ισχύος αυτής και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων). |  |  |
|  | Βεβαίωση του αποδέκτη αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας, που αφορά την παράδοση των επικίνδυνων αποβλήτων από αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς προς την πρώτη, ότι δέχεται προς επεξεργασία: Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικού χαρακτήρα (Ε.Α.Α.Μ.) του Νοσοκομείου. Τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (Μ.Ε.Α.) του Νοσοκομείου. Για την περίπτωση των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α.Ε.Α.), θα πρέπει να προσκομιστούν: Σύμβαση σε ισχύ με αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε μονάδα της ημεδαπής. |  |  |
|  | Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης τυχόν υλικών ή σωματικών ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον που μπορεί να προκληθούν εντός της ΥΜ από ατυχήματα που προκλήθηκαν από το προσωπικό ή τα μέσα του αναδόχου ή από τους κακούς χειρισμούς του αναδόχου κατά τη διαχείριση των αποβλήτων. |  |  |
|  | Σύμβαση του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕAAM, ΜΕΑ και ΑΕΑ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B'). |  |  |
|  | Σύμβαση σε ισχύ με σύμβουλο για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Οδικές μεταφορές (ADR). |  |  |
|  | Σε περίπτωση που απόβλητα μεταφέρονται στην αλλοδαπή για επεξεργασία απαιτείται άδεια διασυνοριακής μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα κατ’ εφαρμογή των αναφερομένων στο κεφ.1, παρ. 1.3 της ΚΥΑ 24944/1159/2006 όπως εκάστοτε ισχύει. |  |  |
|  | Ισχύοντα Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 από επίσημο φορέα πιστοποίησης ή άλλα παρόμοια για τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Διαχείρισης και για όλες τις δραστηριότητες (συλλογή – μεταφορά ΕΑΥΜ). |  |  |
|  | 2). Σχετικά με την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΕΑΥΜ και την τελική τους ΔΙΑΘΕΣΗ. | - | - |
|  | 2.1) Επεξεργασία των ΕΑΑΜ Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ. |  |  |
|  | Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, της σταθερής μονάδας επεξεργασίας με αποστείρωση των Ε.Α.Α.Μ. |  |  |
|  | Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σε ισχύ σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και τον 4014/2011 και όπως ισχύει σήμερα που να περιλαμβάνουν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. |  |  |
|  | Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό που θα λειτουργεί την μονάδα επεξεργασίας, ώστε αυτή να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο. |  |  |
|  | Ισχύον Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή άλλα αντίστοιχα από επίσημο φορέα πιστοποίησης και για όλες τις δραστηριότητες ( επεξεργασία ΕΑΑΜ και τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ). |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/2012 όπως ισχύει σήμερα. Να κατατεθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφαλιστική κάλυψη της δραστηριότητας μεταφοράς των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ σε ΧΥΤΑ, καθώς και αποδεικτικό καταχώρησης στο ΗΜΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. |  |  |
|  | Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ με κωδικό ΕΚΑ 190203. |  |  |
|  | Τεχνικό Φυλλάδιο και περιγραφή του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων και της προτεινόμενης μεθόδου επεξεργασίας, με στοιχεία πιστοποίησης της αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς |  |  |
|  | Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και ΕΛΟΤ 12347/98 που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ 146163/2012 |  |  |
|  | Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη χρήση κατάλληλων βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138). Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί δείκτες πληρούν το εν λόγω Πρότυπο |  |  |
|  | Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006. |  |  |
|  | Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.12740/00 και ΕΛΟΤ 12347/98 και ο ανάδοχος να προσκομίσει πιστοποιητικά των ΕΛΟΤ |  |  |
|  | Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. Για τις βλαστικές μορφές βακτηρίων (vegetative bacteria), τους μύκητες (fungi), τους λιπόφιλους/υδρόφιλους ιούς (lipophilic/hydrophilicviruses), τα παράσιτα (parasites) και τα μυκοβακτήρια (mycobacteria), η αποστείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 6log10 ή μεγαλύτερα (99,9999% μείωση). Για τα σπόρια των B.stearothermophilus και B.subtilis η αποστείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 4log10 ή μεγαλύτερα (99,99%μείωση). Να κατατεθεί έγγραφο από έγκυρο κρατικό ή/και διεθνή φορέα που να αποδεικνύει την τήρηση του επιπέδου STAATT ΙΙΙ από τον εξοπλισμό της προτεινόμενης μονάδας επεξεργασίας. |  |  |
|  | Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για τη συνεχή αναλυτική καταγραφή της θερμοκρασίας, της πίεσης, του χρόνου και γενικά των παραμέτρων καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της αποστείρωσης. Να κατατεθεί αντίγραφο εκτύπωσης που παράγεται από το καταγραφικό σύστημα του εξοπλισμού επεξεργασίας, ενός πρόσφατου ενδεικτικού κύκλου αποστείρωσης. |  |  |
|  | 2.1.2) Για επεξεργασία των ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν: |  |  |
|  | Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σε ισχύ. |  |  |
|  | Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ |  |  |
|  | Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, ο χρόνος παραμονής των απαερίων αποτέφρωσης στην θερμοκρασία επεξεργασίας (για τις μονάδες αποτέφρωσης), η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα |  |  |
|  | Τεχνικό Φυλλάδιο και περιγραφή του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων και της προτεινόμενης μεθόδου επεξεργασίας, με στοιχεία πιστοποίησης της αποτεφρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς |  |  |
|  | Για τις μονάδες αποτέφρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρούνται όλα τα σχετικά Πρότυπα που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ 146163/2012 |  |  |
|  | Για τις μονάδες αποτέφρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη χρήση κατάλληλων μέσων για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που εφαρμόζεται. Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων |  |  |
|  | Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006. |  |  |
|  | Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό της μονάδας επεξεργασίας, ώστε αυτή να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο. |  |  |
|  | 2.2). Για την επεξεργασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ Απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΜΕΑ-ΑΕΑ που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΜΕΑ-ΑΕΑ. |  |  |
|  | 2.2.1) Για την επεξεργασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ με τη μέθοδο της αποτέφρωσης στην ημεδαπη να υποβληθούν: |  |  |
|  | Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σε ισχύ, σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και τον 4014/2011 και όπως ισχύει σήμερα. |  |  |
|  | Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ |  |  |
|  | Σε περίπτωση που πριν από την τελική διάθεση των αποβλήτων πραγματοποιηθεί προσωρινή αποθήκευση θα πρέπει να προσκομιστεί η αδειοδότηση της Μονάδας (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, Άδεια Λειτουργίας). |  |  |
|  | Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, ο χρόνος παραμονής των απαερίων αποτέφρωσης στην θερμοκρασία επεξεργασίας (για τις μονάδες αποτέφρωσης), η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΜΕΑ-ΑΕΑ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα |  |  |
|  | Τεχνικό Φυλλάδιο και περιγραφή του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων και της προτεινόμενης μεθόδου επεξεργασίας, με στοιχεία πιστοποίησης της αποτεφρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς |  |  |
|  | Για τις μονάδες αποτέφρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρούνται όλα τα σχετικά Πρότυπα που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ 146163/2012. |  |  |
|  | Για τις μονάδες αποτέφρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη χρήση κατάλληλων μέσων για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που εφαρμόζεται. Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων. |  |  |
|  | Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006. |  |  |
|  | Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό της μονάδας επεξεργασίας, ώστε αυτή να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο. |  |  |
|  | 2.3). Ειδικά για την επεξεργασία και τελική διάθεση των ΑΕΑ σε χώρα του εξωτερικού να υποβληθούν: | - | - |
| 1. | Βεβαίωση συνεργασίας του αναδόχου με αποδέκτη οίκο τελικής διάθεσης της Ε.Ε. |  |  |
|  | ΜΕΡΟΣ Β΄ τμήμα Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΑΑΜ | - | - |
|  | Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων (ΕΑΑΜ), από τον ψυκτικό θάλαμο της Υγειονομικής Μονάδας, στην σταθερή μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα και επεξεργασία τους με τη μέθοδο της αποστείρωσης ή αποτέφρωσης με στόχο τη μεταβολή των χαρακτηριστικών τους, των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους και τη μείωση-καταστροφή του μικροβιακού τους φορτίου. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. | - | - |
|  | 1. Συλλογή των ΕΑΑΜ |  |  |
|  | Τα διαχωρισμένα ΕΑΑΜ θα συλλέγονται χωριστά. Για τη συσκευασία τους θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (AccordEuropeanrelativeautransportinternationaldesmerchandisesDangereusesparRoute –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG) , του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας τους. Θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος. Τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως (ΚΥΑ 146163/1537/2012 παράρτημα Ι, κεφ 1.1.2.1.). |  |  |
|  | Η συχνότητα συλλογής-φόρτωσης θα είναι ανάλογη των αναγκών της ΥΜ από τρεις (3) φορές έως επτά (7) φορές την εβδομάδα από το Νοσοκομείο σε πρωινή βάρδια και μετά από συνεννόηση με τον ΥΔΑΥΜ του Νοσοκομείου. Σε καμία περίπτωση ο συνολικός χρόνος παραμονής των ανεπεξέργαστων ΕΑΑΜ σε θερμοκρασία <5οC δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) μέρες. Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και μετά από σχετική επικοινωνία θα υπάρχει η δυνατότητα και έκτακτης δεύτερης αποκομιδής εντός της ημέρας. |  |  |
|  | 2. Αποθήκευση των ΕΑΑΜ εντός της Υγειονομικής Μονάδας |  |  |
|  | Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων |  |  |
|  | Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ εντός του Νοσοκομείου θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικό θάλαμο θερμοκρασίας <5οC, επαρκούς χωρητικότητας, τουλάχιστον 15 κυβικών μέτρων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει με δική του ευθύνη, προσωπικό και κόστος, τον ψυκτικό θάλαμο για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ, ο οποίος θα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης για την άμεση ένδειξη του συνόλου των αποθηκευμένων αποβλήτων και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση βαθμονόμησης του ζυγού μετά την εγκατάστασή του. Ο ψυκτικός θάλαμος που θα διατεθεί από τον ανάδοχο θα είναι κατάλληλων προδιαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.3 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και της ΚΥΑ 24944/1159/2006. Ο ψυκτικός θάλαμος θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο υποδεικνυόμενο χώρο του Νοσοκομείου με έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του ψυκτικού θαλάμου και του μηχανισμού ζύγισης, μόλις λάβει σχετική ειδοποίηση από το αρμόδιο προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ). Κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ανάδοχος να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων του Νοσοκομείου καθώς και του χώρου εγκατάστασης του ψυκτικού θαλάμου και αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ΥΜ. |  |  |
|  | Ο ψυκτικός θάλαμος προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΑΜ θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και προδιαγραφές με ευθύνη του αναδόχου: 2.3.1). Να φέρει στην πόρτα του το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». 2.3.2). Θα πρέπει να είναι τοποθετημένος πάνω σε ζυγό ο οποίος θα έχει δυνατότητα υπολογισμού του απόβαρου και του καθαρού βάρους των αποβλήτων. Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση βαθμονόμησης του ζυγού σε ισχύ. 2.3.3). Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση 2.3.4). Πρέπει να είναι βαμμένος εξωτερικά και εσωτερικά με υψηλής αντοχής χρώματα. 2.3.5). Να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου. 2.3.6). Να υπάρχει μόνωση του θαλάμου. 2.3.7). Να φωτίζεται επαρκώς. 2.3.8). Να φέρει μεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, με εξωτερικό διακόπτη για την ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστημα φωτισμού με αδιάβροχες λυχνίες οι οποίες θα τίθενται σε λειτουργία άμεσα με το άνοιγμα της πόρτας. 2.3.9). Η ηλεκτρική εγκατάσταση του θαλάμου πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό πίνακα, μεταλλικό, για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, μια μικροαυτόματη ασφάλεια, και έναν ρευματολήπτη βιομηχανικού τύπου, στεγανό. Το σύστημα ψύξης θα πρέπει να είναι αυτόνομο, με ψυκτική μονάδα συντήρησης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του. 2.3.10). Να διαθέτει πόμολο ασφαλείας για άνοιγμα και από το εσωτερικό του. 2.3.11). Να επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επαφής των χειριστών με τα ΕΑΑΜ και ευχερή διακίνηση των υποδοχέων, δίχως να επιτρέπει διασκορπισμό των ΕΑΑΜ στο περιβάλλον. 2.3.12). Να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό και απολύμανση |  |  |
|  | Στον ψυκτικό θάλαμο θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά όλα τα παραγόμενα ΕΑΑΜ της ΥΜ, σε συσκευασία ανάλογη της κατηγορίας επικινδυνότητας (σακούλες ή hospitalbox ενδεικτικού χρώματος κατηγορίας) όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 146163 ΦΕΚ Β' 1537/2012, ανάλογα και με την επεξεργασία που πρόκειται να υποστούν και ειδικότερα: α) τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος, β) τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC, και γ) τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα πρέπει προηγουμένως να τοποθετούνται από την ΥΜ σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες συγκεκριμένων προδιαγραφών (ΚΥΑ 146163/1537/2012 παράρτημα Ι, κεφ 1.1.2.1.). |  |  |
|  | Ο ψυκτικός θάλαμος προσωρινής αποθήκευσης θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται από την ανάδοχο εταιρεία κάθε φορά που θα παραλαμβάνονται τα ΕΑΑΜ και θα εκκενώνεται, ακολουθώντας τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98 |  |  |
|  | Τα ΕΑΑΜ θα συσκευάζονται από την Υγειονομική Μονάδα σε σακούλες κατάλληλου πάχους, που θα αποτελούν τον πρώτο (εσωτερικό) υποδοχέα συσκευασίας. Οι σακούλες θα είναι κίτρινου χρώματος (προς αποστείρωση), θα έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού, θα αναγράφεται η αντίστοιχη σήμανση κλάσης, UN και θα υπάρχει ενσωματωμένη ετικέτα με αναφορά στα στοιχεία του περιεχομένου της. Οι σακούλες μεγάλου βάρους θα συσκευάζονται και σε δεύτερη πλαστική σακούλα. Τα αιχμηρά αντικείμενα θα συλλέγονται σε αδιάτρητους, αυτόκλειστους, σκληρούς πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC) πριν τοποθετηθούν σε κίτρινη σακούλα. Στο χώρο αποθήκευσής τους, τα απόβλητα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο (εξωτερικό) υποδοχέα |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στην Υγειονομική Μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής όλους τους κατάλληλους και πιστοποιημένους υποδοχείς κίτρινου χρώματος, που θα αποτελούν τον δεύτερο (εξωτερικό) πιστοποιημένο κατά UN-ADR υποδοχέα συσκευασίας των ΕΑΑΜ. Οι ειδικοί υποδοχείς αυτοί θα είναι κίτρινου χρώματος (προς αποστείρωση) και θα μπορεί να είναι μίας χρήσης (ενδεικτικά τύπου HospitalBox 40 – 60 lt), είτε πολλαπλών χρήσεων (ενδεικτικά τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη χωροταξία και τις ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου καθώς και την ανάγκη όσο το δυνατών περιορισμένων χειρισμών στη διαλογή- συλλογή- προσωρινή αποθήκευση εντός της ΥΜ, των ΕΑΑΜ, αλλά και την λειτουργία τμημάτων και μονάδων COVID 19, προκρίνεται ως ασφαλέστερη η χρησιμοποίηση μεγάλων σε όγκο δευτερογενών τροχήλατων υποδοχέων. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων περιεκτών, θα πρέπει αυτοί να μην έχουν υποστεί βλάβη (καταπόνηση, φθορά, θραύση) και να έχουν υποστεί σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση από την εγκατάσταση παραλαβής πριν την επαναχρησιμοποίησή τους, αναφέροντας τη διαδικασία που ακολουθείται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Οι τροχήλατοι δευτερογενείς υποδοχείς θα βρίσκονται εντός του ψυκτικού θαλάμου, θα αντικαθίστανται από νέους όμοιους, καθαρούς κάθε φορά που θα συλλέγονται τα απόβλητα. Ο αριθμός των δευτερογενών υποδοχέων θα καθορισθεί από το μέγεθος του ψυκτικού θαλάμου και θα επαρκεί για τον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να αναλύει τον προτεινόμενο τρόπο – μεθοδολογία συλλογής – μεταφοράς, καθώς και τους δεύτερους (εξωτερικούς) υποδοχείς που θα διαθέσει στις Υγειονομικές Μονάδες για τη συσκευασία - μεταφορά των ΕΑΑΜ. Το κόστος διάθεσης των δευτερογενών περιεκτών σε κατάλληλες ποσότητες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Οι περιέκτες δευτερογενούς συσκευασίας των ΕΑΑΜ που θα διατεθούν θα πρέπει να είναι σύννομοι με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012, στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2. Να κατατεθούν πιστοποιητικά των προτεινόμενων δευτερογενών περιεκτών που να τεκμηριώνουν την καταλληλότητά τους. |  |  |
|  | Τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, θα πρέπει να συσκευάζονται δευτερογενώς σε περιέκτες μίας χρήσεως, χαρτοκυτία τύπου HOSPITAL BOX χωρητικότητας 40-60 lt, κόκκινου χρώματος που θα διαθέσει ο ανάδοχος. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες συσκευασίες προς αποτέφρωση θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο εκ νέου σε δεύτερες πλαστικές σακούλες ανάλογου χρώματος και προδιαγραφών (όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012) και θα σφραγίζονται με κλείστρο, για την αποφυγή τυχόν διαρροών. Οι περιέκτες μίας χρήσης που θα διατεθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. |  |  |
|  | 3). Μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός ΥΜ | - | - |
|  | Συχνότητα φόρτωσης έως επτάκις εβδομαδιαίως και ανάλογα με την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να καλύπτει και τις πρόσθετες ανάγκες του Νοσοκομείου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (αργίες ή απρόοπτα συμβάντα), μετά από τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ενημέρωση και εντός 24 ωρών. Η τακτική παραλαβή των αποβλήτων θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες και πριν την παραλαβή, θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος διαχείρισης ΑΥΜ ή η επιτροπή παράδοσης των ΕΑΑΜ του Νοσοκομείου |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των ΕΑΑΜ κατά την παραλαβή των αποβλήτων, παρουσία αρμόδιας Επιτροπής του Νοσοκομείου. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα της ΥΜ βαρύνουν τον ανάδοχο |  |  |
|  | Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΑΜ από την ΥΜ θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί περιέκτης με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3x ραδιενέργεια περιβάλλοντος ή ραδιενέργεια κιβωτίου 5μSV/h) ο περιέκτης δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην Yγειονομική Mονάδα. |  |  |
|  | Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΕΑΑΜ που μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ πρέπει να συμπληρώνονται τα επίσημα έγγραφα αναγνώρισης με βάση το υπόδειγμα του παραρτήματος της ΚΥΑ. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ.6.2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ. Η έκδοση του εντύπου αυτού, θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει στην ΥΜ τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας τους. |  |  |
|  | Ο ψυκτικός θάλαμος προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΑΜ στο Νοσοκομείο και ο στενός περιβάλλον χώρος του, θα πλένονται και θα απολυμαίνονται από το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας μεταφοράς, μετά από κάθε παραλαβή αποβλήτων ακολουθώντας τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. |  |  |
|  | Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΕΑΑΜ, που θα χειρίζεται τα μολυσματικά απόβλητα, θα φέρει ειδική προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του οικονομική επιβάρυνση. Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τον εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. |  |  |
|  | Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός και εκτός της υγειονομικής μονάδας όπως και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.). |  |  |
|  | Από τον ψυκτικό θάλαμο τα παραγόμενα ΕΑΑΜ θα μεταφορτώνονται από προσωπικό της αναδόχου εταιρείας παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της Υ.Μ., σε κατάλληλα οχήματα μεταφοράς για τη μεταφορά τους στη σταθερή μονάδα τελικής επεξεργασίας και περαιτέρω διάθεσης, εκτός Υγειονομικής Μονάδας. |  |  |
|  | Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης <8° C, δίχως μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΑΜ, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. |  |  |
|  | 4). Επεξεργασία των ΕΑΑΜ σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας με τη μέθοδο της αποστείρωσης. Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: |  |  |
|  | Η επεξεργασία των αποβλήτων που εκτελείται μόνο με τη χρήση κεκορεσμένου ατμού υπό πίεση να δρα απευθείας επί των τεμαχισμένων αποβλήτων σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου (τελικό μικροβιακό φορτίο παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων). |  |  |
|  | Σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης και τους βιολογικούς δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα όσα περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/2012, Παράρτημα Ι Κεφ. 4 παρ 4.3. Οι βιολογικοί δείκτες που θα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποστείρωσης, κατά τη διάρκεια της τακτικής διαχείρισης, για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεύχη 01-05). Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης θα γίνονται από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που θα ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01. Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων. Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου της μονάδας επεξεργασίας, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. θα πρέπει να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των καταγραφών όλων των μετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από αυτό. Να κατατεθούν αντίγραφα πτυχίου – διπλώματος με τίτλο σπουδών, άδειας ή εγγραφής για την άσκηση του ειδικού επαγγέλματος, πρόσληψης ΟΑΕΔ, κατατεθειμένος Πίνακας Προσωπικού με αναφορά στην ειδικότητα, ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου και αποδείξεις πληρωμής τελευταίου τριμήνου τυχόν πρόσθετου Ασφαλιστικού Φορέα, που αφορούν το υπεύθυνο προσωπικό που απασχολείται γενικότερα με την επίβλεψη της προτεινόμενης εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΑΜ αλλά και του προσωπικού που διενεργεί τους τακτικούς καθημερινούς βιολογικούς ελέγχους, από τα οποία προσόντα να προκύπτει η νομιμότητα των υπευθύνων για την άσκηση αυτών των καθηκόντων. |  |  |
|  | Η σταθερή μονάδα επεξεργασίας των αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. |  |  |
|  | Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ 1276-98. |  |  |
|  | Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα. Ο τεμαχισμός των αποβλήτων συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης αλλά και στη μείωση του όγκου τους. |  |  |
|  | Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. |  |  |
|  | Στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποστείρωση αποβλήτων, για τουλάχιστον 3 μέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποστείρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης. Θα πρέπει να υπάρχει και εφεδρικός εξοπλισμός επεξεργασίας ή να αποδεικνύεται ο τρόπος αντιμετώπισης τυχόν προβλήματος στον εξοπλισμό επεξεργασίας της μονάδας. |  |  |
|  | Ο φορέας λειτουργίας οφείλει να τηρεί αρχεία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, με βάση τα οποία καταρτίζει ετήσια έκθεση. |  |  |
|  | Η εγκατάσταση αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει έλεγχο και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραμμάτων θερμοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας. Επίσης, θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των εκτυπώσεων καταγραφής των μετρήσεων παραμέτρων επεξεργασίας των φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από αυτήν. |  |  |
|  | Η εγκατάσταση αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία, πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνος παραμονής στη θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός κλπ. Να αναφερθεί αναλυτικά η μεθοδολογία του εξοπλισμού επεξεργασίας και να κατατεθεί αντίγραφο του διαγράμματος λειτουργίας που τηρείται από την προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας. |  |  |
|  | 5). Διαχείριση των αποβλήτων μετά την αποστείρωση | - | - |
|  | Τα αμιγώς μολυσματικά απόβλητα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων | - | - |
|  | Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) στη σταθερή μονάδα αμιγώς μολυσματικά απόβλητα (Προτεινόμενος κωδικός ΕΚΑ: 19 02 03), θα τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας ως στοιχεία τεκμηρίωσης της ιχνηλασιμότητας των μεταφερόμενων φορτίων. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη και ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Να κατατεθεί αντίγραφο ενός πρόσφατου συνοδευτικού Εντύπου μεταφοράς επεξεργασμένων ΕΑΑΜ στο ΧΥΤΑ από όπου αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα που τηρείται για κάθε φορτίο ΥΜ που επεξεργάστηκε με αποστείρωση στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αποστείρωσης των ΕΑΑΜ. Επίσης να κατατεθεί αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του ΚΤΕΟ του οχήματος μεταφοράς των ΕΑΑΜ. |  |  |
|  | Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση2003/33/ΕΚ. |  |  |
|  | Επιπλέον ο φορέας παραλαβής εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 και το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ29407/3508/2002 σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων. |  |  |
|  | Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ήταν επιτυχής η επεξεργασία, ο φορέας επεξεργασίας καταβάλλει τον φορέα διάθεσης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ το κόστος ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης. |  |  |
|  | Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επίτευξη μικροβιακής μείωσης στα ΕΑΑΜ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος επεξεργασίας των ΕΑΑΜ θα πρέπει να παραδίδει αντίγραφο κατάλληλα συμπληρωμένου συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης στην ΥΜ, καθώς και βεβαίωση παράδοσης των εκάστοτε επεξεργασμένων μετά την αποστείρωση αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ. |  |  |
|  | 6). Επεξεργασία των ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της αποτέφρωσης | - | - |
|  | Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005),όπως εκάστοτε ισχύει. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης προβλέπονται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005 , όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ.4.2.2. της ΚΥΑ 146163/2012. |  |  |
|  | ΜΕΡΟΣ Β΄ τμήμα ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΑ | - | - |
|  | 1). Συλλογή των ΜΕΑ και προκαταρκτική αποθήκευση τους εντός ΥΜ | - | - |
|  | Τα διαχωρισμένα ΜΕΑ θα συλλέγονται χωριστά. Το υλικό των υποδοχέων θα είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ’ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα απόβλητα. Για τη συσκευασία τους θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (AccordEuropeanrelativeautransportinternationaldesmerchandisesDangereusesparRoute –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG) , του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας τους. Θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος. Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως συγκεκριμένων προδιαγραφών (ΚΥΑ 146163/1537/2012 παράρτημα Ι, κεφ 1.1.2.1.). |  |  |
|  | Στο νοσοκομείο ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει με δική του ευθύνη, προσωπικό και κόστος και για όλη την περίοδο διάρκειας της σύμβασης, ψυκτικό θάλαμο για την προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ, ο οποίος μπορεί να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης για την άμεση ένδειξη του συνόλου των αποθηκευμένων αποβλήτων. Εναλλακτικά, για τη ζύγιση των αποβλήτων ο ανάδοχος υποχρεούνται να προσκομίζει πιστοποιημένο (με πρόσφατη βεβαίωση βαθμονόμησης) φορητό ζυγό. Ο ψυκτικός θάλαμος θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο υποδεικνυόμενο χώρο του Νοσοκομείου με έξοδα του αναδόχου. Για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων θα διατεθούν από τον ανάδοχο δύο (2) ειδικοί ψυκτικοί θάλαμοι χωρητικότητας τουλάχιστον 500 λίτρων (~0,6 κυβικά μέτρα) έκαστος ή συνολικής χωρητικότητας 1000 λίτρων, που θα έχει δυνατότητα ψύξης <0oC. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλαμβάνει τη συντήρηση και την επισκευή του ψυκτικού θαλάμου και του μηχανισμού ζύγισης (εφόσον διαθέτει), μόλις λάβει σχετική ειδοποίηση από το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου. Κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ανάδοχος να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων του Νοσοκομείου καθώς και του χώρου εγκατάστασης του ψυκτικού θαλάμου και αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. |  |  |
|  | Στον ψυκτικό θάλαμο θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά όλα τα παραγόμενα ΜΕΑ της ΥΜ, σε συσκευασία ανάλογη της κατηγορίας επικινδυνότητας (hospital box ενδεικτικού χρώματος κατηγορίας) όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του ΦΕΚ Β' 1537/2012, ανάλογα και με την επεξεργασία που πρόκειται να υποστούν. Ειδικότερα τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC. Τους δευτερογενείς περιέκτες σε κατάλληλες ποσότητες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα παρέχει εξ’ ολοκλήρου ο ανάδοχος. Οι περιέκτες δευτερογενούς συσκευασίας των ΜΕΑ που θα διατεθούν θα πρέπει να είναι σύννομοι με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012, στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2. Να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις αυτών. |  |  |
|  | Οι ψυκτικοί θάλαμοι προσωρινής αποθήκευσης των ΜΕΑ θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και προδιαγραφές: να είναι επαρκούς χωρητικότητας (τουλάχιστον1000 λίτρων) να μην επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. να έχει δυνατότητα ψύξης <0οC και να φέρει αναλογικό ή ψηφιακό θερμόμετρο και αυτόματο θερμοστάτη. να φέρει στην πόρτα το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ». η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εσωτερικά και εξωτερικά με υψηλής αντοχής χρώματα να υπάρχει μόνωση να φωτίζεται επαρκώς να φέρει μεταλλική πόρτα η οποία να κλείνει αεροστεγώς να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό και απολύμανση να επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επαφής των χειριστών με τα ΜΕΑ και ευχερή διακίνηση των υποδοχέων, δίχως να επιτρέπει διασκορπισμό των ΜΕΑ στο περιβάλλον |  |  |
|  | Ο ψυκτικός θάλαμος προσωρινής αποθήκευσης των ΜΕΑ θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται από την ανάδοχο εταιρεία κάθε φορά που θα παραλαμβάνονται τα ΜΕΑ και θα εκκενώνεται, ακολουθώντας τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. |  |  |
|  | Όλες οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενό τους καθώς και για την παραγωγή τους. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι. Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται τα απόβλητα. Να φέρουν ευκρινώς τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους. Να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος / τμήμα / εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισμό του αποβλήτου. |  |  |
|  | Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα της Υγειονομικής Μονάδας βαρύνουν τον ανάδοχο. |  |  |
|  | 2). Μεταφορά των ΜΕΑ εκτός της Υγειονομικής Mονάδας | - | - |
|  | Για τη μεταφορά των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής μονάδας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ.1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (Ε.Α.) |  |  |
|  | Από τον ψυκτικό θάλαμο τα παραγόμενα ΜΕΑ του Νοσοκομείου θα μεταφορτώνονται από προσωπικό της αναδόχου εταιρείας παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της Υ.Μ., σε κατάλληλο όχημα μεταφοράς για τη μεταφορά τους στη σταθερή μονάδα τελικής επεξεργασίας και περαιτέρω διάθεσης, εκτός Υγειονομικής Μονάδας. . Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των ΜΕΑ κατά την παραλαβή των αποβλήτων. |  |  |
|  | Απαιτείται συχνότητα φόρτωσης των ΜΕΑ τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα από το Νοσοκομείο. Σε καμία περίπτωση ο συνολικός χρόνος παραμονής των ανεπεξέργαστων MEA σε θερμοκρασία <0οC δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30 μέρες. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει το Νοσοκομείο ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης. Η παραλαβή των αποβλήτων θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες και πριν την παραλαβή, θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος διαχείρισης ΕΑΥΜ ή ο υπεύθυνος αποθήκευσης ΕΑΥΜ του Νοσοκομείου. |  |  |
|  | Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Αποθήκευσης (ή με αρμόδιο για την παράδοση άτομο ή επιτροπή που έχει ορίσει η Υγειονομική Μονάδα για το σκοπό αυτό) για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού έγγραφου εντύπου αναγνώρισης του οποίου και κρατάει αρχείο. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε στάδιο διαχείρισης. Η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι. Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση, έτσι ώστε να μπορεί να εκδίδεται μηνιαίως ξεχωριστά για κάθε Υγειονομική Μονάδα, ειδική βεβαίωση όλων των ποσοτήτων παραλαβής και ορθής επεξεργασίας αυτών, από τον φορέα λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. |  |  |
|  | Για τις οδικές μεταφορές των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που θα εκτελεί τη μεταφορά θα πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών. |  |  |
|  | Τα οχήματα μεταφοράς των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/οι/27683/2320/2008. |  |  |
|  | Τα οχήματα μεταφοράς των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: Να είναι κατάλληλα εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8οC, να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων Να μη χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε φορτοεκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων και για μεταφορά άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, να αποδεικνύεται ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ADR |  |  |
|  | Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΜΕΑ-ΑΕΑ, που θα χειρίζεται τα απόβλητα, θα φέρει ειδική προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του οικονομική επιβάρυνση. Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τον εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. |  |  |
|  | Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΜΕΑ-ΑΕΑ θα διεξάγει έλεγχο των συσκευασιών με πιστοποιημένη κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου 5μSV/h), το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και παραμένει στην Υγειονομική Μονάδα, μέχρι απομείωσης του φορτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Να κατατεθεί η σχετική πιστοποίηση σε ισχύ των συσκευών. |  |  |
|  | Ο ανάδοχος να διαθέτει Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός και εκτός της υγειονομικής μονάδας όπως και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.). |  |  |
|  | Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο αναλυτικές καταστάσεις με τις ποσότητες που παραλήφθηκαν σε κάθε ημερομηνία από το Νοσοκομείο και θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο. |  |  |
|  | 3). Επεξεργασία των ΜΕΑ με τη μέθοδο της αποτέφρωσης σε αδειοδοτημένη σταθερή μονάδα επεξεργασίας | - | - |
|  | Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», όπως εκάστοτε ισχύει. |  |  |
|  | Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.2. της ΚΥΑ 146163/2012 |  |  |
|  | Για τη διαχείριση των ξηρών υπολειμμάτων καύσης μετά την αποτέφρωση θα πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 22912/117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, και επιπλέον τα όσα περιγράφονται στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.3.4 της ΚΥΑ 146163/2012. |  |  |
|  | ΜΕΡΟΣ Β΄ τμήμα ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΑ Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά των ΑΕΑ από τον χώρο αποθήκευσης εντός του Νοσοκομείου. | - | - |
|  | 1). Συλλογή των ΑΕΑ και προκαταρκτική αποθήκευση τους εντός ΥΜ | - | - |
|  | Τα διαχωρισμένα ΑΕΑ θα συλλέγονται χωριστά με σκοπό να οδηγηθούν προς αποτέφρωση. Η χωριστή συλλογή των υγρών ΑΕΑ θα γίνεται σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10-20 lt τους οποίους θα πρέπει να διαθέσει ο ανάδοχος. Το υλικό των υποδοχέων θα είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ’ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα απόβλητα. Για τη συσκευασία στερεών και υγρών ΑΕΑ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (AccordEuropeanrelativeautransportinternationaldesmerchandisesDangereusesparRoute –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας τους. Τα στερεά ΑΕΑ Θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις παρ.1.2.3 και 1.2.6 του Παραρτ. Ι της ΚΥΑ 146163/2012. |  |  |
|  | Όλες οι συσκευασίες των ΑΕΑ θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενό τους καθώς και για την παραγωγή τους. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι. Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται τα απόβλητα. Να φέρουν ευκρινώς τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους. Να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος / τμήμα / εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισμό του αποβλήτου. |  |  |
|  | Στο χώρο αποθήκευσής τους, τα απόβλητα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα εφόσον απαιτείται, στον οποίο θα αναγράφεται η αντίστοιχη σήμανση κλάσης UN. |  |  |
|  | Η προσωρινή αποθήκευση των ΑΕΑ εντός της ΥΜ θα γίνεται σε ειδικό ασφαλή χώρο για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Κατά την αποθήκευσή τους θα πρέπει να πληρούνται όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006. |  |  |
|  | 2). Αποθήκευση των ΑΕΑ εκτός της Υγειονομικής Μονάδας | - | - |
|  | Σε περίπτωση που πριν την τελική διάθεσή των Α.Ε.Α. πραγματοποιηθεί προσωρινή αποθήκευση θα πρέπει να προσκομιστεί Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας αποθήκευσης. |  |  |
|  | Για την αποθήκευση των ΑΕΑ εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση τους εντός της ΥΜ, όμως ως μέγιστος χρόνος θα υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης εντός της ΥΜ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζονται τα όσα περιγράφονται στις παρ. 3.1.4. και 3.1.5 του Παραρτ.Ι της ΚΥΑ 146163/2012 αλλά και όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 24944/1159/2006. |  |  |
|  | 3). Μεταφορά των ΑΕΑ εκτός της Υγειονομικής Mονάδας Για τη μεταφορά των ΑΕΑ εκτός της Υγειονομικής μονάδας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ.1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (Ε.Α.) Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ή και ποινική ευθύνη για την τυχόν πλημμελή εκτέλεση του έργου και την αντιμετώπιση τυχαίων συμβάντων (ατυχημάτων, διαρροών, κ.λπ.) που ενέχουν κινδύνους. Καταθέτει επίσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους για την κάλυψη τυχόν υλικών ή σωματικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν εντός της ΥΜ από ατυχήματα που προκλήθηκαν από το προσωπικό ή τα μέσα του αναδόχου ή από τους κακούς χειρισμούς του αναδόχου κατά τη διαχείριση των αποβλήτων. | - | - |
|  | Για τη μεταφορά των ΑΕΑ εκτός Υγειονομικής Μονάδας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει κατάλληλους πιστοποιημένους περιέκτες (κυτία hospital box, δοχεία συλλογής υγρών, βαρέλια, κλπ) για τη συσκευασία των αποβλήτων , κόκκινου χρώματος για τα στερεά ΑΕΑ προς αποτέφρωση). Το κόστος διάθεσης των περιεκτών σε κατάλληλες ποσότητες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Σημείωση: Η μάζα της συσκευασίας δε θα συνυπολογίζεται με τη συνολική ποσότητα των αποβλήτων κατά τη ζύγιση τους. Οι περιέκτες συσκευασίας των ΑΕΑ που θα διατεθούν θα πρέπει να είναι σύννομοι με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012, στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2. |  |  |
|  | Η ανασυσκευασία των υγρών ΑΕΑ (μετάγγιση σε πιστοποιημένους περιέκτες) αν είναι απαραίτητη θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου. |  |  |
|  | Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΑΕΑ, που θα χειρίζεται τα απόβλητα, θα φέρει ειδική προστατευτική ένδυση και κάθε άλλο προστατευτικό μέσο που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του οικονομική επιβάρυνση. Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τον εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. |  |  |
|  | Τα ΑΕΑ από το χώρο αποθήκευσης του Νοσοκομείου θα μεταφορτώνονται από προσωπικό της αναδόχου εταιρείας παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της Υ.Μ., σε κατάλληλο όχημα μεταφοράς για τη μεταφορά τους στη σταθερή μονάδα τελικής επεξεργασίας και περαιτέρω διάθεσης, εκτός Υγειονομικής Μονάδας. |  |  |
|  | Απαιτείται συχνότητα παραλαβής των ΑΕΑ τουλάχιστον τρεις (3) φορές ανά έτος. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει το Νοσοκομείο ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης. Η παραλαβή των αποβλήτων θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες και πριν την παραλαβή, θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος διαχείρισης ΕΑΥΜ του Νοσοκομείου. |  |  |
|  | Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας, τα ΑΕΑ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012 και στο Κεφ 6 του Παραρτήματος Ι της ίδιας ΚΥΑ. Η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι. |  |  |
|  | Για τις οδικές μεταφορές των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που θα εκτελεί τη μεταφορά θα πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών. |  |  |
|  | Τα οχήματα μεταφοράς των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/οι/27683/2320/2008. |  |  |
|  | Τα οχήματα μεταφοράς των ΑΕΑ θα πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 3.9.1). Να είναι κατάλληλα εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται 3.9.2). Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, και εξοπλισμό (όπως συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο). 3.9.3). Να εφοδιάζονται με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος) 3.9.4). Για τη διασυνοριακή μεταφορά των ΑΕΑ εκτός ΥΜ να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφ. 1, παρ.1.3 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. |  |  |
|  | Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με το αρμόδιο για την παράδοση άτομο που έχει ορίσει το Νοσοκομείο για το σκοπό αυτό, για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού έγγραφου εντύπου αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων, του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε στάδιο διαχείρισης. Η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι. |  |  |
|  | Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει κατά την παραλαβή την προς επεξεργασία ποσότητα άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, παρουσία Επιτροπής ή ορισμένου υπαλλήλου του Νοσοκομείου. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. |  |  |
|  | Ο ανάδοχος να διαθέτει σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός και εκτός της υγειονομικής μονάδας όπως και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.). |  |  |
|  | Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. |  |  |
|  | 4). Επεξεργασία των ΑΕΑ με τη μέθοδο της αποτέφρωσης σε αδειοδοτημένη σταθερή μονάδα επεξεργασίας της ημεδαπής. | - | - |
|  | Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», όπως εκάστοτε ισχύει. |  |  |
|  | Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.2. της ΚΥΑ 146163/2012. |  |  |
|  | Για τη διαχείριση των ξηρών υπολειμμάτων καύσης μετά την αποτέφρωση θα πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 22912/117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, και επιπλέον τα όσα περιγράφονται στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.3.4 της ΚΥΑ 146163/2012. |  |  |
|  | Εντός 6 μηνών από την ασφαλή διάθεσή των Α.Ε.Α. θα πρέπει να προσκομιστεί Πιστοποιητικό Καταστροφής. |  |  |
|  | 5). Επεξεργασία και τελική διάθεση των ΑΕΑ, την σε χώρα του εξωτερικού | - | - |
|  | Βεβαίωση συνεργασίας του αναδόχου με αποδέκτη οίκο τελικής διάθεσης της Ε.Ε. |  |  |
|  | Εντός 6 μηνών από την ασφαλή διάθεσή των Α.Ε.Α. θα πρέπει να προσκομιστεί Πιστοποιητικό Καταστροφής. |  |  |
|  | ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κατηγοριοποίηση Επικίνδυνων Αποβλήτων σύμφωνα με την Απόφαση 2014/955/ΕΕ |  |  |