ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΝΙ-ΝΕΦΡΟΣΚΟΠΙΟΥ |  |  |
| Να προσφερθεί σετ μίνι-νεφροσκοπίου το οποίο να αποτελείται από: επεμβατική οπτική με γωνία οράσεως περίπου 7°, διαμέτρου περίπου 11Fr. και μήκους εργασίας 220mm. Να έχει 7,5 Fr ευθύ, κανάλι εργασίας σχήματος οβάλ, για εργαλεία τουλάχιστον έως και 5.5 Fr.. Να έχει προσοφθάλμιο υπό γωνία 45°. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Να συνοδεύεται από κυτίο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. Εξωτερική θήκη διαμέτρου το μέγιστο 16 Fr. (συνοδευόμενο από οδηγό σωλήνα για σωλήνες bougie) Λαβίδα σύλληψης 5FR μήκους εργασίας τουλάχιστον 330mm, ημιεύκαμπτη. Σωλήνες bougie (σετ 9-28Fr.) Θήκη 18Fr μήκους περίπου 160mm με την οποία να επιτυγχάνεται αναρρόφηση. Διαστολές 15Fr., για θήκη 18Fr., 390mm, ενός βήματος |  |  |